## Slide 1
SIOP × AI 활용 방안
규칙과 통계로 시작한 SIOP가, 데이터가 쌓이면 어디까지 똑똑해질 수 있는가
SIOP To-Be 이미지 제안의 부속 문서 | 의사결정·실행준비 담당자용
전제: ISP 고도화 트랙(Phase 3) · TeraOne 학습기반 승격 · 신뢰 데이터 축적

## Slide 2
한 장 요약 — AI는 SIOP의 어디에 붙는가
AI는 별도 시스템이 아니라, SIOP의 6개 지점을 '더 똑똑하게' 바꾸는 업그레이드입니다
1
예측이 좋아집니다
통계예측(ARIMA)을 ML로 교체 — 시황·계절성·고객 발주 패턴 등 외부 변수를 함께 학습해 MAPE를 추가로 낮춥니다.
2
권고가 생깁니다
'ROP에 도달했다'(알림)를 넘어 '지금 이 수량을 이 시점에 사는 것이 최적'(처방)까지 — 사람의 승인은 그대로 유지합니다.
3
대화로 물을 수 있게 됩니다
생성형 AI 어시스턴트가 회의 브리핑을 자동 작성하고, 'CoSO4 3주차 부족 원인이 뭐야?'에 데이터 근거로 답합니다.
* AI 적용은 SIOP 가동(통계 기반) 후 데이터 축적을 전제로 합니다 — 순서를 건너뛰면 효과가 제한됩니다.

## Slide 3
AI 적용 영역 맵 — 6개 지점
SIOP 기능 체계 위에 AI가 얹히는 자리 (A1~A6)
A1
ML 수요예측
통계 → 기계학습
수요계획(Week 1)
A2
순도 예측
원료성분 → 완제품 품질 사전 예측
공급·품질 연계
A3
재고·발주 최적화
처방적(prescriptive) 발주 권고
재고·구매(Week 2)
A4
예지보전 (PdM)
설비 고장 사전 예측 → 공급계획 반영
설비·공급
A5
생성형 AI 어시스턴트
회의 브리핑·자연어 질의·회의록
전 사이클
A6
데이터 이상감지
IF 데이터·공정값 이상 자동 탐지
데이터 품질

## Slide 4
A1 — ML 수요예측 — 통계를 넘어서
무엇이 달라지나
예측 모델이 ARIMA(자기 과거만 학습)에서 ML(외부 변수 동시 학습)로 교체됩니다. 화면(M2)은 그대로, 뒤의 엔진만 바뀝니다.
어떻게 동작하나
TeraOne에 축적된 출하실적 + LME 시황 + 고객 발주 패턴 + 계절성·전방 EV 지표를 학습. 매월 재학습하며, 예측 근거(어떤 변수가 영향을 줬는지)를 함께 표시합니다.
기대 효과
MAPE 추가 개선(통계 대비 상대 개선 — 게이트 방식으로 합의), 급변 구간 대응력 향상, 오버라이드 필요 빈도 감소. 특히 주간 납입지시(call-off) 변동의 단기 예측이 가능해져 주간 실행회의(S&OE)의 선제 대응력이 올라갑니다.
전제 조건
12개월 이상의 정합성 있는 실적 데이터, TeraOne 학습기반 승격(ISP Phase 3), MAPE 게이트: ML이 통계보다 우수함을 3개월 연속 입증해야 교체.
핵심 판단 기준 — 'ML이 항상 낫다'가 아니라, 게이트를 통과할 때만 교체합니다. 통과 못하면 통계 유지가 정답입니다.

## Slide 5
A2 — 순도 예측 — 품질을 미리 봅니다
무엇이 달라지나
원료 입고 시점의 ICP 성분 데이터로 '이 원료로 만들면 완제품 순도가 규격에 들 확률'을 사전에 예측합니다.
어떻게 동작하나
원료 성분(불순물 프로파일) → 공정 파라미터 → 완제품 ICP 결과의 인과 관계를 배치 이력으로 학습. 위험 원료 Lot에는 레시피 보정(산농도·체류시간)을 사전 제안합니다.
기대 효과
규격 미달 배치 발생률 저감(사후 폐기 → 사전 보정), 원료 Lot별 품질 리스크 등급화로 구매 협상 근거 확보, SIOP 공급계획의 수율 가정 정밀화.
전제 조건
LAS→MES→SAP QM 데이터 계보(기구축) + 공정 파라미터 시계열(TeraOne), 배치 수백 건 이상의 학습 데이터, 공정 전문가의 인과 검증 참여.
SIOP 연결점 — 예측 수율이 좋아지면 CTP·Safety Capacity가 정밀해져 '지킬 수 있는 납기 약속'의 품질이 올라갑니다.

## Slide 6
A3 — 재고·발주 최적화 — 알림에서 처방으로
무엇이 달라지나
ROP 알람(임계 도달 통보)이 '최적 발주 권고'(수량·시점·공급처까지 제안)로 진화합니다. 승인 절차는 그대로 유지됩니다.
어떻게 동작하나
수요예측 분포 + 리드타임 변동 + LME 시황 전망 + Holding Cost를 함께 고려한 확률적 최적화. '지금 150t' vs '2주 후 100t' 같은 대안의 총비용을 비교해 제시합니다.
기대 효과
안전재고의 과소·과대 양쪽 손실 축소, 시황 급변기 대응(가격 상승 전 선구매 권고 등), 긴급발주율 추가 감소.
전제 조건
A1(ML 예측) 선행, ROP 운영 데이터 6개월+, 권고-실제 선택의 차이를 기록해 모델 개선(사람의 선택이 학습 데이터가 됨).
안전장치 — 권고는 참고, 발주는 승인. 시황 모델의 오권고 리스크(R-04)는 '참고용 명시 + 재무 최종 판단' 원칙으로 통제합니다.

## Slide 7
A4 — 예지보전(PdM) — 고장을 공급계획이 미리 압니다
무엇이 달라지나
원심분리기·펌프·교반기의 '고장 예상 알림'이 SIOP 공급계획에 자동 반영됩니다 — 설비 문제가 납기 문제가 되기 전에.
어떻게 동작하나
진동·전류 신호의 이상 패턴을 학습해 잔여수명(RUL)을 추정. 위험 설비는 MAXIMO 작업요청(WO) 초안 생성 + SIOP 가용성 제약에 반영됩니다.
기대 효과
비계획 정지 감소(참조모델 추정 약 30%), 정비를 수요 낮은 주로 계획 이동, Gap 분석(M8)의 '돌발 원인' 자체가 줄어듦.
전제 조건
회전기기 진동·전류 센서 및 수집 파이프라인(ISP Phase 3 과제), 고장 이력 라벨링, 설비팀-SCM 간 알림 대응 프로세스.
SIOP 연결점 — PdM은 설비 과제이지만, 그 산출물(가용성 예측)이 흘러드는 곳이 SIOP입니다. 따로 가면 효과가 반감됩니다.

## Slide 8
A5 — 생성형 AI 어시스턴트 — 회의와 질문이 가벼워집니다
무엇이 달라지나
회의 계층마다 브리핑이 자동으로 준비됩니다 — 월간 Exec SIOP 브리핑, 주간 실행회의(S&OE)용 '지난주 편차·금주 리스크' 요약, 일간 알림 다이제스트. 화면 어디서든 자연어로 질문할 수 있고, 회의록·액션 초안도 자동 생성됩니다.
어떻게 동작하나
SIOP의 확정 데이터(수급·재고·KPI·결정 이력)만을 근거로 답변을 생성하고, 모든 답에 출처 화면·수치 링크를 붙입니다. 근거 없는 답변은 '데이터 없음'으로 응답하게 설계합니다.
기대 효과
회의 준비 공수 대폭 절감, 경영진·현업의 시스템 진입장벽 하락(화면 탐색 대신 질문), 결정 이력 검색('작년 니켈 급등 때 우리는 어떻게 결정했지?')이 즉시 가능.
전제 조건
사내 데이터 보안 정책 준수(외부 LLM 사용 시 데이터 반출 검토 또는 사내 구축형), 답변-출처 강제 연결(할루시네이션 통제), 민감 정보 권한 연동.
정직한 한계 — 어시스턴트는 '데이터를 요약·검색'합니다. 판단하지 않으며, 출처 없는 답을 하지 않도록 설계 단계에서 강제합니다.

## Slide 9
A6 — 데이터 이상감지 — 신뢰를 지키는 파수꾼
무엇이 달라지나
잘못된 데이터가 계획에 들어가기 전에 걸러집니다 — '재고가 갑자기 0', '수율 150%' 같은 이상치가 자동 격리·통보됩니다.
어떻게 동작하나
IF별 데이터 분포를 학습해 통계적 이상(급변·결측·중복·단위 오류)을 실시간 탐지. 이상 데이터는 계획 반영을 보류하고 담당자 확인 후 처리합니다.
기대 효과
'쓰레기가 들어가 쓰레기가 나오는' 사고 예방, IF 정합성 KPI(M9) 상시 관리 자동화, AI 예측(A1~A3)의 학습 데이터 품질 보증.
전제 조건
IF-S1~S9 가동 후 정상 분포 학습 기간(2~3개월), 이상 처리 담당·절차(운영 R&R) 지정.
우선순위 제언 — A6은 화려하지 않지만 가장 먼저 켜야 하는 AI입니다. 다른 모든 AI의 품질이 여기에 달려 있습니다.

## Slide 10
목업 — 생성형 AI 어시스턴트 (A5)
자연어로 묻고, 근거 화면으로 답합니다
예시 이미지 — 실제 화면은 솔루션 선정 후 확정
SIOP › AI 어시스턴트
CoSO4 3주차 공급 부족 20t의 원인이 뭐야?
라인2 예방보전(PM #WO-1182, 7/21~23)과 수요 증가(+7t, A셀 오버라이드)가 겹친 것이 원인입니다. 해소 대안 2건이 M8 화면에 준비되어 있습니다 — ①PM 1주 연기(설비팀 협의) ②라인1 전환생산(세정 8h).
근거: 수급 Gap(M8)
근거: MAXIMO WO-1182
근거: 수요 오버라이드 이력
이번 사이클 브리핑 초안 만들어줘
Exec SIOP 브리핑 초안이 생성되었습니다 — 결정 대기 3건(PR 승인 2, Gap 대안 1), KPI 하이라이트(MAPE 11.8% 개선 추세), 지난 결정 이행률 91%. [문서 열기]
설계 원칙
확정 데이터만 근거로 사용
모든 답변에 출처 링크
근거 없으면 '데이터 없음'
권한 밖 정보 차단

## Slide 11
무엇이 더 좋아지는가 — 규칙·통계 vs AI
SIOP(1~2단계)의 성과 위에, AI(3~4단계)가 얹는 추가분
영역
SIOP (규칙·통계)
+ AI (3~4단계)
코드
수요예측
통계(ARIMA) — 과거 패턴 반복
외부 변수 학습 — 급변 대응, MAPE 추가 개선
A1
품질
사후 검사·판정(기구축 자동)
사전 순도 예측 — 폐기 전에 보정
A2
발주
ROP 알림 + 사람 판단
총비용 최적 권고 + 사람 승인
A3
설비
PM 일정 기반 예방
고장 예측 → 공급계획 선반영
A4
회의·질의
화면 탐색·수작업 브리핑
자동 브리핑·자연어 질의(출처 포함)
A5
데이터
IF 성공률 사후 모니터링
이상치 실시간 격리 — 계획 오염 방지
A6
* AI 효과의 정량 목표는 각 유스케이스 '게이트'(예: ML이 통계 대비 우수 3개월 연속) 통과 후 설정 — 사전 확정하지 않습니다.

## Slide 12
전제와 리스크 — 정직하게
AI는 마법이 아닙니다. 아래 전제가 갖춰질 때만 효과가 납니다
!
데이터 축적이 먼저
SIOP(통계 기반) 12개월+ 운영으로 신뢰 데이터를 쌓은 뒤 AI 전환 — 단계 건너뛰기 금지 (ISP 원칙)
!
TeraOne 승격 필수
현재 '저장 전용'인 TeraOne을 학습·서빙 기반으로 승격(ISP Phase 3 과제)해야 A1~A3이 가능
!
게이트 방식 전환
각 AI는 기존 방식 대비 우수성을 입증(게이트 통과)해야 교체 — 미달 시 기존 방식 유지가 정답
!
사람 승인 유지
발주·계획 확정 등 실행 결정은 Human-in-the-loop — 완전 무인화는 안전·책임 관점에서 시기상조
!
보안·거버넌스
생성형 AI(A5)는 데이터 반출·권한·출처 강제 설계를 선행 — 사내 구축형 우선 검토
!
비용의 불확실성
AI 구축·운영비는 데이터 상태와 벤더에 따라 편차가 큼 — PoC 기반 성과연동 계약 권장(신기술 조달 원칙)

## Slide 13
적용 로드맵과 지금 할 일
ISP 고도화 트랙과 정합 — AI는 별도 프로젝트가 아니라 SIOP 여정의 3~4단계입니다
지금 (SIOP 1~2단계)
데이터 정합성 확보 · A6 이상감지 우선 가동 · 결정/오버라이드 이력 축적(미래 학습데이터)
+12~24개월 (3단계)
TeraOne 승격 → A1 ML 예측 게이트 검증 → A5 어시스턴트 파일럿(보안 설계 선행)
+24개월~ (4단계)
A2 순도예측·A3 처방 발주·A4 PdM 연계 — 디지털트윈(참조모델 고도화 수준)과 접속
지금 결정할 것은 하나 — SIOP 구축 시 '결정·조정 이력을 데이터로 남기는 설계'를 요구사항에 포함하는 것. 이것이 훗날 AI의 학습 재료가 되며, 나중에 소급할 수 없습니다.